## Slide 1
堆栈简介

## Slide 3
人做运算的时候对于复杂的运算会分步计算，如图举例，先算9527+2233得到临时结果，再把临时结果+666得到最终结果

## Slide 4
算术逻辑单元ALU在面对复杂运算的时候也是分布运算，这时需要一个地方存放临时结果，以便进行下一步运算

## Slide 5
于是在CPU内设计了一些可以存放数字的模块——寄存器，ALU可以把临时结果存放到寄存器中，需要的时候进行调用，解决了复杂运算分布计算的问题，但是面对更复杂的运算问题，显然寄存器的空间是不够用的，如果在CPU内部多设计一些寄存器会增加成本和复杂性，所以需要在外部寻求解决方法

## Slide 6
在CPU外部寻找部件辅助CPU的数据存储，这个部件最重要的点就在于读写速度快，能像在CPU内部一样跟上CPU的指令，不然会大大影响CPU处理问题的速度

## Slide 7
按照读写速度快这个标准，最后最适合的就是内存，其他的速度太慢不适合

## Slide 8
专门用来临时存储数据

## Slide 9
它的特殊之处在于CPU从中存取数据的方式

## Slide 10
计算机内
类似弹夹

## Slide 11
CPU对堆栈的操作演示

## Slide 14
规定

## Slide 15
栈顶位置可以变化，取决于数据多少，数据越多栈顶就越靠上

## Slide 16
当堆栈里面没有数据时

## Slide 22
注：堆栈中的数据调用，必须遵从先入后出，不可能越过2233去调用AA55

## Slide 25
（操作比如计算，取数据，跳转等）

## Slide 27
函数跳转

## Slide 32
函数跳转记录代码地址位置为什么一定要用堆栈？
ABC函数层层调用
先入后出，用堆栈最合适